| BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 02

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA HÀNG HOÁ CẦN BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số 840/VSDTTƯ-KHQT ngày 28 tháng 5 năm 2021)

V. Danh mục 05: Thiết bị theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin từ 2-8 độ

1. Quy cách:

- Thiết bị giám sát nhiệt độ tự động trong vận chuyển vắc xin: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt : 01 bộ

2. Đặc tính kỹ thuật:

- Kích thước bên ngoài (DxRxC): khoảng 5.7 x 5.8 x 1.1 cm (±0,3cm)

- Trọng lượng:  ≤0,03 kg

- Vật liệu vỏ: nhựa ABS

- Sử dụng Pin Lithium không thể thay thế

- Nhiệt độ hoạt động: -30˚C đến +55˚C.

- Sai số nhiệt độ: ± 0,5˚C

- Sai số thời gian: ± 10 giây/tuần

- Tuổi thọ pin: 2 năm kể từ ngày sản xuất

- Khoảng lưu trữ dữ liệu nhiệt độ (sau khi ngắt thiết bị): 2 tháng

- Có cảnh báo nhiệt độ trên màn hình LCD

- Có thể hiển thị nhiệt độ nhỏ nhất, trung bình, lớn nhất trên màn hình trong chế độ lịch sử.

- Có 3 loại cảnh báo nhiệt độ :

+ Cảnh báo nhiệt độ cao hơn 45˚C trong vòng 1h

+ Cảnh báo nhiệt độ cao hơn 30˚C trong vòng 10h

+ Cảnh báo nhiệt độ thấp hơn -0.5˚C trong vòng 1h

- Thời gian tối đa hoạt động liên tục: 20 ngày

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chống nước IP67

3. Yêu cầu khác:

# Thiết bị sản xuất năm 2020 trở đi.

# Bảo hành tối thiểu 24 tháng kể từ ngày tiếp nhận bàn giao.