| BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. |
| --- | --- |
| Số: /VSDTTƯ–KHQT V/v: mời cung cấp báo giá cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn | Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021. |

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động chuyên môn của Viện.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá để Viện có cơ sở tham khảo xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Yêu cầu dịch vụ chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Báo giá xin gửi qua email: Kehoach.nihe@gmail.com và theo đường văn thư tới Viện theo địa chỉ sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Kế hoạch- Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 024.39716353

Thời gian nhận báo giá trước 17h00 ngày 28/6/2021.

Nội dung báo giá bao gồm: Giá cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển và các loại thuế, phí, lệ phí để thực hiện.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

| Nơi nhận: | VIỆN TRƯỞNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Như trên; - Website nihe.org.vn - Lưu HCVT, KHQT. |  |  |  |

| BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. |
| --- | --- |

PHỤ LỤC YÊU CẦU DỊCH VỤ

(Kèm theo công văn số                 /VSDTTƯ-KHQT ngày 23 tháng 6 năm 2021)

| STT | Tên thiết bị | Số lượng | Thông số hiệu chuẩn | Yêu cầu giấy chứng nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ cảm biến nhiệt độ chuẩn và bộ ghi | 1 | Hiệu chuẩn: (-40, -20, 0, 37, 100, 121, 200, 300, 400)°C | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | Bộ đo nhiệt độ tự ghi (8 đầu đo) | 1 | Hiệu chuẩn: (0, 37, 100, 200, 250, 400, 600, 800)°C | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | Bộ quả cân chuẩn E2 | 1 | Hiệu chuẩn 1 bộ 25 quả cân từ 1mg ÷ 1kg (3 hộp đựng) | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | Cảm biến nhiệt độ không dây | 11 | Hiệu chuẩn: (-80, -40, -20, 0, 4, 8)°C | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | Cảm biến nhiệt độ, áp suất không dây | 2 | Hiệu chuẩn: ( -20, 0, 4, 8,37, 60 ,100, 121)°C (0, 1, 2, 3, 4, 5) bar | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không dây | 2 | Hiệu chuẩn: (4, 37, 60)°C (40, 60, 80)%RH | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | Cân điện tử | 1 | Hiệu chuẩn toàn dải đo | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | Đồng hồ hẹn giờ | 6 | Thời gian hiệu chuẩn: 15 phút, 30 phút, 60 phút | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  |  |  | Thời gian hiệu chuẩn: 10s, 20s, 60s, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút, 60 phút |  |
|  |  |  | Thời gian hiệu chuẩn: 1p, 5p, 15p, 30p, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h |  |
|  | Lò chuẩn nhiệt | 1 | Hiệu chuẩn: (-40, -20, 0, 37, 100, 121, 200, 300, 400)°C | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | Máy đếm hạt | 5 | Hiệu chuẩn, nếu sai số máy >10 thì hiệu chỉnh để sai số <10% 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10 µm | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn |
|  | Máy đo cường độ ánh sáng tím | 3 | Hiệu chuẩn: (0; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200) µW/cm2 | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | Máy đo độ ồn | 4 | Hiệu chuẩn: (20; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 140) dB | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  |  |  | Hiệu chuẩn: (35; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 130) dB |  |
|  | Máy PCR | 11 | Hiệu chuẩn nhiệt độ (4; 50; 55; 72; 94; 95 °C) và thời gian gia nhiệt | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  |  |  | Hiệu chuẩn nhiệt độ (50; 55; 72; 94 °C) và thời gian gia nhiệt |  |
|  |  |  | Hiệu chuẩn nhiệt độ (4; 50; 55; 72; 95 °C) và thời gian gia nhiệt |  |
|  | Máy Real-time PCR | 4 | Hiệu chuẩn nhiệt độ (4; 50; 55; 72; 95 °C) và thời gian gia nhiệt Hiệu chuẩn quang: Chuẩn độ bước sóng chất nhuộm huỳnh quang | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn Nội dung hiệu chuẩn nhiệt có dấu VILAS cho phần nhiệt. |
|  |  |  | Hiệu chuẩn nhiệt độ và thời gian gia nhiệt; Hiệu chuẩn quang |  |
|  |  |  | Hiệu chuẩn nhiệt độ (4; 50; 55; 72; 94; 95 °C) và thời gian gia nhiệt; Hiệu chuẩn quang |  |
|  |  |  | Hiệu chuẩn nhiệt độ (50; 55; 72; 94 °C) và thời gian gia nhiệt; Hiệu chuẩn quang |  |
|  |  |  | Hiệu chuẩn nhiệt độ (50; 55; 72; 94 °C) và thời gian gia nhiệt; Hiệu chuẩn quang |  |
|  | Máy tạo hạt | 1 | Hiệu chuẩn đồng hồ áp suất (15, 21, 25) PSI | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn |
|  | Máy ủ lắc | 1 | Hiệu chuẩn nhiệt độ, tốc độ vòng quay | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn |
|  | Nhiệt ẩm kế | 27 | Nhiệt độ hiệu chuẩn: (20; 30; 40)°C Ẩm độ hiệu chuẩn: (40; 60; 80) RH | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  |  |  | Hiệu chuẩn nhiệt độ: (10; 20; 30; 40)°C Hiệu chuẩn độ ẩm: (20; 40; 60; 70; 80; 90) %RH |  |
|  | Nhiệt kế cơ học | 19 | Nhiệt độ hiệu chuẩn: (-20, -10, 0, 2, 8,10, 20)oC | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  |  |  | Nhiệt độ hiệu chuẩn: (-20, 10, 0, 10, 20, 30, 40)°C |  |
|  |  |  | Nhiệt độ hiệu chuẩn: (0, 10, 20, 30, 37, 40)°C |  |
|  |  |  | Nhiệt độ hiệu chuẩn: (0, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40)°C |  |
|  |  |  | Hiệu chuẩn: (0, 2, 4, 8)°C |  |
|  |  |  | Hiệu chuẩn nhiệt độ: -20 °C |  |
|  |  |  | Hiệu chuẩn: (0, 2, 4, 8)°C |  |
|  |  |  | Nhiệt độ hiệu chuẩn: 2oC - 50oC |  |
|  |  |  | Nhiệt độ hiệu chuẩn: -10oC - 110oC |  |
|  | Phễu đo lưu lượng gió | 1 | Hiệu chuẩn lưu lượng gió: (42; 100; 500; 1000; 2000;3000; 4250)m3/h Hiệu chuẩn tốc độ gió: (0,13; 1; 2; 5; 10; 13)m/s Hiệu chỉnh nếu sai số >3% của giá trị đọc | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | TB đo A/S thường | 3 | Hiệu chuẩn: (10; 100; 200; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 5000; 10.000) lx | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | TB đo tốc độ gió | 2 | Hiệu chuẩn: (0,01; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1; 2; 5) m/s | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | TB đo tốc độ vòng quay | 2 | Hiệu chuẩn: (10; 100; 500; 1.000; 2.000; 3.000; 5.000; 10.000; 50.000; 90.000)rpm | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | Thiết bị đo 3 thông số | 2 | Hiệu chuẩn nhiệt độ: (10; 20; 30; 50)°C Hiệu chuẩn độ ẩm: (40; 50; 60; 70; 80; 90) %RH Hiệu chuẩn áp suất: (40; 100; 200; 500; 1100 ) hPa | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |
|  | Thước đo khoanh giấy KS | 1 | Dải đo: (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5;5,0) mm | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có dấu VILAS |